BOLETIM DE MEDIÇÃO                               N0 16133/ 62438

| DADOS DO ESTABELECIMENTO |
| --- |
| EMPRESA SOLICITANTE: ÁGUAS DO IMPERADOR S/A |
| LOGRADOURO: RUA DR. SÁ EARP, 84 |
| BAIRRO: MORIN | DISTRITO/RA: RJ |
| MUNICÍPIO: PETRÓPOLIS | CEP: 25.625-073 |
| DADOS DA AMOSTRA |
| LOCAL DE COLETA: RUA DR. SÁ EARP |
| PONTO DE COLETA: REDE |
| COLETOR: CAI (ÁGUAS DO IMPERADOR) | VOLUME: 6780 mL |
| HORA DA COLETA: 13:15 | DATA DA COLETA: 30.05.12 |
| HORA DE ENTRADA DO LABORATÓRIO: 20:30 | DATA DE ENTRADA NO LABORATÓRIO: 12.06.12 |

| RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA |
| --- |
| Análises Microbiológicas |
| Parâmetros | Unidade | Resultado(s)1 | VMP 2-3 | L.Q. |
| Coliformes Totais | NMP/100 mL | < 1 | Ausência | 1 |
| Coliformes Termotolerantes (Fecais) | NMP/100 mL | < 1 | Ausência | 1 |
| Bactérias Heterotróficas | UFC/mL | < 1 | 500 | 1 |

| Análises físico-químicas |
| --- |
| Parâmetros | Unidade | Resultado(s)1 | VMP 2-3 | L.Q. |
| Antimônio | mg/L | < 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Arsênio | mg/L | < 0,0003 | 0,01 | 0,0003 |
| Bário | mg/L | < 0,41 | 0,7 | 0,41 |
| Cádmio | mg/L | < 0,002 | 0,005 | 0,002 |
| Chumbo | mg/L | < 0,006 | 0,01 | 0,006 |
| Cianeto | mg/L | < 0,001 | 0,07 | 0,001 |

BOLETIM DE MEDIÇÃO                               N0 16133/ 62438

| Cobre | mg/L | < 0,03 | 2 | 0,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cromo | mg/L | < 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| Fluoreto | mg/L | 0,31 | 1,5 | 0,2 |
| Mercúrio | mg/L | < 0,0001 | 0,001 | 0,0001 |
| Níquel | mg/L | < 0,006 | 0,07 | 0,006 |
| Nitrato (como N) | mg/L | 0,06 | 10 | 0,03 |
| Nitrito (como N) | mg/L | 0,02 | 1 | 0,01 |
| Selênio | mg/L | < 0,003 | 0,01 | 0,003 |
| Urânio | mg/L | < 0,00002 | 0,03 | 0,00002 |
| Acrilamida | µg/L | < 1 | 0,5 | 1 |
| Benzeno | µg/L | < 1 | 5 | 1 |
| Benzo[a]pireno | µg/L | < 0,018 | 0,7 | 0,018 |
| Cloreto de vinila | µg/L | < 1,7 | 2 | 1,7 |
| 1,2 Dicloroeteno | µg/L | < 1 | 10 | 1 |
| 1,1 Dicloroeteno | µg/L | < 1 | 30 | 1 |
| 1,2 Dicloroeteno (cis + trans) | µg/L | < 1 | 50 | 1 |
| Diclorometano | µg/L | < 1 | 20 | 1 |
| Di(2-etilhexil) ftalado | µg/L | < 1 | 8 | 1 |
| Estireno | µg/L | < 1 | 20 | 1 |
| Pentaclorofenol | µg/L | < 0,04 | 9 | 0,04 |
| Tetracloreto de carbono | µg/L | < 1 | 4 | 1 |
| Tetracloroeteno | µg/L | < 1 | 40 | 1 |
| Triclorobenzenos | µg/L | < 1 | 20 | 1 |
| Tricloroeteno | µg/L | < 1 | 20 | 1 |
| 2,4 D + 2,4,5 T | µg/L | < 2,5 | 30 | 2,5 |
| Alaclor | µg/L | < 1 | 20 | 1 |
| Aldicarbe + Aldicarbesulfona + Aldicarbesulfoxido | µg/L | < 5 | 10 | 5 |
| Aldrin + Dieldrin | µg/L | < 0,025 | 0,03 | 0,025 |
| Atrazina | µg/L | < 0,05 | 2 | 0,05 |
| Carbendazim + benomil | µg/L | < 60 | 120 | 60 |
| Carbofurano | µg/L | < 2 | 7 | 2 |
| Clordano | µg/L | < 0,03 | 0,2 | 0,03 |

BOLETIM DE MEDIÇÃO                               N0 16133/ 62438

| Clorpirifós + clorpirifós-oxon | µg/L | < 15 | 30 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DDT+DDD+DDE | µg/L | < 0,05 | 1 | 0,05 |
| Diuron | µg/L | < 50 | 90 | 50 |
| Endossulfan (α β + sais) | µg/L | < 0,025 | 20 | 0,025 |
| Endrin | µg/L | < 0,025 | 0,6 | 0,025 |
| Glifosato + AMPA | µg/L | < 250 | 500 | 250 |
| Lindano (gama HCH) | µg/L | < 0,03 | 2 | 0,03 |
| Mancozebe | µg/L | < 60 | 180 | 60 |
| Metamidofós | µg/L | < 5 | 12 | 5 |
| Metolacloro | µg/L | < 0,05 | 10 | 0,05 |
| Molinato | µg/L | < 0,05 | 6 | 0,05 |
| Parationa Metílica | µg/L | < 0,05 | 9 | 0,05 |
| Pendimentalina | µg/L | < 0,05 | 20 | 0,05 |
| Permetrina | µg/L | < 0,05 | 20 | 0,05 |
| Profenofós | µg/L | < 30 | 60 | 30 |
| Simazina | µg/L | < 0,05 | 2 | 0,05 |
| Tebuconazol | µg/L | < 60 | 180 | 60 |
| Terbufós | µg/L | < 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Trifluralina | µg/L | < 0,01 | 20 | 0,01 |
| Ácidos haloacéticos total | mg/L | < 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Bromato | mg/L | < 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Clorito | mg/L | < 0,5 | 1 | 0,5 |
| Cloro residual livre | mg/L | 1,82 | 0,2 a 5,0 | 0,01 |
| Cloraminas total | mg/L | < 0,05 | 4,0 | 0,05 |
| 2,4,6 Triclorofenol | mg/L | < 0,00004 | 0,2 | 0,00004 |
| Trihalometanos totais | mg/L | < 0,001 | 0,1 | 0,001 |
| Microcistinas | ug/L | < 0,7 | 1,0 | 0,7 |
| Saxitoxinas | ug/L | < 0,06 | 3,0 | 0,06 |
| Alumínio | mg/L | 0,15 | 0,2 | 0,094 |
| Amônia | mg/L | < 0,01 | 1,5 | 0,01 |
| Cloreto | mg/L | 1,90 | 250 | 0,1 |
| Cor aparente | uH | < 5 | 15 | 5 |
| 1,2 Diclorobenzeno | mg/L | < 0,00004 | 0,01 | 0,00004 |

BOLETIM DE MEDIÇÃO                               N0 16133/ 62438

| 1,4 Diclorobenzeno | mg/L | < 0,00004 | 0,03 | 0,00004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureza total | mg/L | < 2 | 500 | 2 |
| Etilbenzeno | mg/L | < 0,001 | 0,2 | 0,001 |
| Ferro | mg/L | 0,122 | 0,3 | 0,047 |
| Gosto | Intensidade | Insípido | 6 | - |
| Odor | Intensidade | Inodoro | 6 | - |
| Manganês | mg/L | < 0,013 | 0,1 | 0,013 |
| Monoclorobenzeno | mg/L | < 0,001 | 0,12 | 0,001 |
| Sódio | mg/L | 0,59 | 200 | 0,009 |
| Sólidos dissolvidos totais | mg/L | 4,23 | 1000 | 1 |
| Sulfato | mg/L | 15,3 | 250 | 1 |
| Surfactantes | mg/L | < 0,1 | 0,5 | 0,1 |
| Tolueno | mg/L | < 0,001 | 0,17 | 0,001 |
| Turbidez | NTU | 0,32 | 5 | 0,01 |
| Zinco | mg/L | < 0,014 | 5 | 0,014 |
| Xilenos | mg/L | < 0,001 | 0,3 | 0,001 |

MÉTODOS DE ANÁLISE ADOTADOS

Análises Microbiológicas: Coliformes Totais: SMEWW 9221 – Multiple-tube Fermentation Technique for Members of the Coliform group; Coliformes Termotolerantes (Coliformes fecais): SMEWW 9221 – Multiple-tube Fermentation Technique for Members of the Coliform group; Bactérias Heterotróficas: SMEWW 9215 C – Spread Plate Method. Análises Físico-químicas: Alumínio: SMEWW 3030 E- Nitric Acid Digestion e 3111D - Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method; Antimônio: SMEWW 3030F - Nitric Acid-Hydrochloric Acid Digestion e 3114C - Continuous Hydride Generation / Atomic Absorption Spectrometric Method; Arsênio: USEPA 3050B - Acid Digestion of Sediments, Sludgs, and Soils e 3114C - Continuous Hydride Generation / AtomicAbsorption Spectrometric Method; Bário: SMEWW 3030E - Nitric Acid Digestion e 3111D - Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method; Cádmio: USEPA 3050B - Acid Digestion of Sediments, Sludgs, and Soils e SMEWW 3111B - Direct Air-Acetylene Flame Method; Chumbo: USEPA 3050B - Acid Digestion of Sediments, Sludgs, and Soils e SMEWW 3111B - Direct Air-Acetylene Flame Method; Cianetos: SMEWW 4500-CN- E - Colorimetric Method; Cloretos: SMEWW 4500-Cl- B - Argentometric Method; Cloro: SMEWW 4500-Cl G - DPD Colorimetric Method; Cloraminas Totais: SMEWW 4500-Cl G - DPD Colorimetric Method; Cobre: SMEWW 3030E - Nitric Acid Digestion e 3111B - Direct Air-Acetylene Flame Method; Cor: SMEWW 2120 C - Spectrophotometric - Single-Wavelength Method; Cromo: SMEWW 3030E - Nitric Acid Digestion e 3111D - Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method; Dureza Total: SMEWW 2340 C. EDTA Titrimetric Method; Ferro: SMEWW 3030E - Nitric Acid Digestion e 3111B - Direct Air-Acetylene Flame Method; Feofitina: SMEWW 10200 H – Chlorophyll; Saxitoxinas - OSHIMA,Y. 1995. Postcolumn derivatization liquid chromatographic method forparalytic shellfish toxins. J. AOAC Internat., 78: 528-532; Fluoretos: SMEWW 4500-F D. SPANDS Method; Gosto: SMEWW 2160B - Flavor Profile Analysis; Manganês: SMEWW 3030E - Nitric Acid Digestion e 3111B - Direct Air-Acetylene Flame Method; Surfactantes: SMEWW 5540-C Surfactants - Anionic Surfactants as MBAS; Mercúrio: SMEWW 3112B - Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method; Níquel: SMEWW 3030E - Nitric Acid Digestion e 3111B - Direct Air-Acetylene Flame Method; Nitratos: SMEWW 4500 NO3- E - Cadmium Reduction Method; Nitritos: SMEWW 4500 NO2- E - Colorimetric Method; Nitrogênio Amoniacal: SMEWW 4500 NH3- F - Phenate Method; Odor: SMEWW 2150; Selênio: SMEWW 3030F - Nitric Acid-Hydrochloric Acid Digestion e 3114C - Continuous Hydride Generation / Atomic Absorption Spectrometric Method; Semi-Voláteis: USEPA SW 846 - 8270 - Semi-Volatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS); Sódio: SMEWW 3030E - Nitric Acid Digestion e 3111B - Direct Air-Acetylene Flame Method; Sólidos: SMEWW 2540 – Solids; Sulfatos: SMEWW 4500 SO4-2 E - Turbidimetric Method; Turbidez: SMEWW 2130 B. Nephelometric Method; Zinco: SMEWW 3030E - Nitric Acid Digestion e 3111B - Direct Air-Acetylene Flame Method; Voláteis: USEPA SW 846 – 8260 – Volatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS).

REFERÊNCIAS

1- Oficiais: Portaria n0 2914 ANVISA do Ministério da Saúde de 12 de dezembro de 2011. Padrão de potabilidade da água destinada ao consumo humano. 2- Metodologia analítica: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 20th Edition – American Public Health Association – APHA. 3- Ministério da Agricultura. Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária. Métodos para Controle de Produtos de Origem Animal e seus Ingredientes. II Métodos Físicos e Químicos, 1981.

OBSERVAÇÕES

LEGENDA: 1-Resultados referentes às amostras analisadas 2- Limites da Portaria n° 2914 ANVISA/MS 3-VMP: Valor máximo permitido LQ- Limite de quantificação NMP – Número Mais Provável UFC-Unidades Formadoras de Colônias NTU – Unidade de turbidez Nota 1: O(s) resultado(s) acima se restringe (m) tão somente a(s) amostra(s) analisada(s). Nota 2: Este laudo só deve ser reproduzido por completo. Nota 3: Cabe ao solicitante a responsabilidade da coleta realizada. Nota 4: Os dados da amostra fornecidos são de responsabilidade do solicitante.

CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS

A amostra analisada atende aos limites estabelecidos pela Portaria n.0 2914 ANVISA/MS. Rio de Janeiro, 25 de junho de 2012. ______________________________ Dr. Ronaldo Leão Responsável Técnico CRBio-02339/85